## Slide 1
Báo Cáo Tiến Độ
16/05/2026

## Slide 2
TỔNG QUAN
Tiến độ 5 mảng chính
AI Model
Hoàn thành 90 lần huấn luyện. Model V84 được chọn: Accuracy 93.10%, Recall 98.51%, F1 93.45%.
Done
PCB / Phần cứng
Thiết kế hoàn chỉnh, đã gửi đi in. Dự kiến nhận hàng thứ Hai 26/05.
In Progress
Mobile App
Đang phát triển ổn định. Tiến hành test kỹ để phát hiện và fix thêm bugs.
On Track
Database
Đang xây dựng kiến trúc. Mục tiêu: đồng bộ lịch sử user + timestamp-ordered sync từ thiết bị biên. Dự kiến xong 25/05.
Building
Test Plan
Test case cơ bản hoàn thành. Đang bổ sung edge case đặc biệt.
Building

## Slide 3
AI MODEL · V1–V90
Kết quả 7 model tiêu biểu
Version
Architecture
Acc
Recall
F1
FAR
Miss
Size
1
V84
[32,64,64,96]/K3/D32 + aug
93.10%
98.51%
93.45%
12.31%
1.49%
62.1 KB
2
V80
[32,64,64,96]/K3/D32 + L2
93.10%
97.39%
93.38%
11.19%
2.61%
62.1 KB
3
V64
[32,64,64,96]/K3/D32 + batch=32
92.91%
96.64%
93.17%
10.82%
3.36%
62.1 KB
4
V35
[32,64,64,96]/K3/D16 + CW=1.2
92.16%
98.51%
92.63%
14.18%
1.49%
42.7 KB
5
V59
[32,48,64,96]/K5/D20 + batch=32
92.16%
92.54%
92.19%
8.21%
7.46%
77.2 KB
6
V22
[16,32,48,64]/K5/D16
92.35%
94.78%
92.53%
10.07%
5.22%
34.5 KB
—
V1
[16,32]/K3/D16 (Baseline M2)
90.80%
98.36%
91.43%
16.73%
1.64%
10.7 KB

## Slide 4
AI MODEL · MODEL ĐƯỢC CHỌN
V84 — Best Overall
Accuracy
93.10%
↑ +2.30% so với M2
Recall
98.51%
↑ +0.15% so với M2
F1-score
93.45%
↑ +2.02% so với M2
False Alarm Rate
12.31%
↓ −4.42% so với M2
Miss Rate
1.49%
↓ −0.15% so với M2
Model Size
62.1 KB
Trong giới hạn ≤500 KB ✓

## Slide 5
PHẦN CỨNG · APP · DATABASE · TEST
Tiến độ các mảng khác
🔧
PCB / Phần cứng
Thiết kế PCB 32×40mm hoàn chỉnh (schematic + 2D/3D layout). Đã gửi đi in — dự kiến nhận thứ Hai 26/05.
T2 / 26.05
📱
Mobile App (Android)
Đang phát triển ổn định. Tiến hành test kỹ để phát hiện và fix thêm bugs.
On Track
🗄️
Database
Đang xây dựng kiến trúc. Hai tính năng chính: (1) Login → query lịch sử dữ liệu theo user account; (2) Đẩy dữ liệu tồn đọng từ thiết bị biên lên DB theo đúng thứ tự thời gian.
25/05
🧪
Test Plan
Test case cơ bản đã hoàn thành. Đang bổ sung edge case đặc biệt: ngã nhiều tư thế, mất kết nối BLE, tín hiệu yếu, mất mạng khi sync DB.
In Progress

## Slide 6
KẾ HOẠCH · 19–25/05/2026
Việc làm tuần tới
#
Mảng
Nội dung
Người
Deadline
01
AI/FW
Deploy model V84 lên ESP32-S3, tích hợp toàn bộ sensor driver (BMI160, MAX30102) và logic phát hiện ngã
Diễn
25/05
02
Database
Hoàn thiện database: đồng bộ lịch sử theo user account, timestamp-ordered sync từ thiết bị biên
Tiến
25/05
03
App
Tích hợp BLE và luồng cảnh báo khẩn cấp (SOS countdown, auto-call SIM), kết nối với database
Tiến
25/05
04
Test
Bổ sung và hoàn thiện edge case cho test plan
Cả hai
25/05
05
PCB
Theo dõi và xác nhận tiến độ nhận hàng từ xưởng in (dự kiến T2/26.05)
Tiến
25/05